Beschreibung:

Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, dreiteilig Optisch ansprechendem Design durchsichtiges Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V) Leuchtsegmente in den Farben weiß, rot, grün Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1 Reinigungsmittelresistenz nach EN 13727 Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder normale Aufputzmontage Namensschild eigenständig auswechselbar Wartungsfrei Technische Daten: Ausführung: Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder Aufputzmontage Betrieb: Farben 180°durchgängig sichtbar gem. DIN VDE 0834-2 Anzeige: LED-Technik Schutzart: IP 30 Sicherheitsschaltung: LED-Ausfall-Überbrückung Abmessungen: ca. 102 x 125 x 16 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5% Schildeinlage: wechselbar Gewicht: ca. 125 g Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 20 mA pro Leuchteinheit Eingänge: können mit Plus- oder Minuspotenzial angesteuert werden Klemmen: für Drähte bis 1mm² Betriebstemperatur: - 5°C bis +60°C RoHS konform nach EG-Richtlinie 2011/65/EU Fabrikat: Lehmann Electronic Typ: Kronos Art. Nr. 203.080.3 oder gleichwertig Fabrikat: …………………………. Typ: ………………………….

Beschreibung:

Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig Optisch ansprechendem Design durchsichtiges Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V) Leuchtsegmente in den Farben rot, rot, rot Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1 Reinigungsmittelresistenz nach EN 13727 Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder normale Aufputzmontage Namensschild eigenständig auswechselbar Wartungsfrei Technische Daten: Ausführung: Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder Aufputzmontage Betrieb: Farben 180°durchgängig sichtbar gem. DIN VDE 0834-2 Anzeige: LED-Technik Schutzart: IP 30 Sicherheitsschaltung: LED-Ausfall-Überbrückung Abmessungen: ca. 102 x 125 x 16 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5% Schildeinlage: wechselbar Gewicht: ca. 125 g Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 20 mA pro Leuchteinheit Eingänge: können mit Plus- oder Minuspotenzial angesteuert werden Klemmen: für Drähte bis 1mm² Betriebstemperatur: - 5°C bis +60°C RoHS konform nach EG-Richtlinie 2011/65/EU Fabrikat: Lehmann Electronic Typ: Kronos Art. Nr. 203.080.1 oder gleichwertig Fabrikat: …………………………. Typ: ………………………….

Beschreibung:

Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig Optisch ansprechendem Design durchsichtiges Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V) Leuchtsegmente in den Farben weiß, weiß, weiß Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1 Reinigungsmittelresistenz nach EN 13727 Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder normale Aufputzmontage Namensschild eigenständig auswechselbar Wartungsfrei Technische Daten: Ausführung: Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder Aufputzmontage Betrieb: Farben 180°durchgängig sichtbar nach gem. DIN VDE 0834-2 Anzeige: LED-Technik Schutzart: IP 30 Sicherheitsschaltung: LED-Ausfall-Überbrückung Abmessungen: ca. 102 x 125 x 16 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5% Schildeinlage: wechselbar Gewicht: ca. 125 g Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 20 mA pro Leuchteinheit Eingänge: können mit Plus- oder Minuspotenzial angesteuert werden Klemmen: für Drähte bis 1mm² Betriebstemperatur: - 5°C bis +60°C RoHS konform nach EG-Richtlinie 2011/65/EU Fabrikat: Lehmann Electronic Typ: Kronos Art. Nr. 203.080.6 oder gleichwertig Fabrikat: …………………………. Typ: ………………………….

Beschreibung:

Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig Optisch ansprechendem Design durchsichtiges Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V) Leuchtsegmente in den Farben grün, grün, grün Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1 Reinigungsmittelresistenz nach EN 13727 Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder normale Aufputzmontage Namensschild eigenständig auswechselbar Wartungsfrei Technische Daten: Ausführung: Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder Aufputzmontage Betrieb: Farben 180°durchgängig sichtbar nach gem. DIN VDE 0834-2 Anzeige: LED-Technik Schutzart: IP 30 Sicherheitsschaltung: LED-Ausfall-Überbrückung Abmessungen: ca. 102 x 125 x 16 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5% Schildeinlage: wechselbar Gewicht: ca. 125 g Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 20 mA pro Leuchteinheit Eingänge: können mit Plus- oder Minuspotenzial angesteuert werden Klemmen: für Drähte bis 1mm² Betriebstemperatur: - 5°C bis +60°C RoHS konform nach EG-Richtlinie 2011/65/EU Fabrikat: Lehmann Electronic Typ: Kronos Art. Nr. 203.080.7 oder gleichwertig Fabrikat: …………………………. Typ: ………………………….

Beschreibung:

Zimmer / Wohnungs- LED-Lichtsignalschild, einteilig Optisch ansprechendem Design durchsichtiges Acryl-Lichtsignalschild in LED-Technik mit highgrade LED-Anzeigen (24V) Leuchtsegmente in den Farben gelb, gelb, gelb Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1 Reinigungsmittelresistenz nach EN 13727 Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder normale Aufputzmontage Namensschild eigenständig auswechselbar Wartungsfrei Technische Daten: Ausführung: Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder Aufputzmontage Betrieb: Farben 180°durchgängig sichtbar gem. DIN VDE 0834-2 Anzeige: LED-Technik Schutzart: IP 30 Sicherheitsschaltung: LED-Ausfall-Überbrückung Abmessungen: ca. 102 x 125 x 16 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5% Schildeinlage: wechselbar Gewicht: ca. 125 g Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 20 mA pro Leuchteinheit Eingänge: können mit Plus- oder Minuspotenzial angesteuert werden Klemmen: für Drähte bis 1mm² Betriebstemperatur: - 5°C bis +60°C RoHS konform nach EG-Richtlinie 2011/65/EU Fabrikat: Lehmann Electronic Typ: Kronos Art. Nr. 203.080.8 oder gleichwertig Fabrikat: …………………………. Typ: ………………………….

Beschreibung:

Zimmer / Wohnungs-Hinweisschild Optisch ansprechendem Design Halbkreisförmiges durchsichtiges Acryl-Schild Reinigungsmittelresistenz nach EN 13727 Namensschild eigenständig auswechselbar Wartungsfrei Technische Daten: Ausführung: Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder Aufputzmontage Abmessungen: ca. 102 x 125 x 16 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5% Schildeinlage: auswechselbar Gewicht: ca. 125 g Farbe: silber RoHS konform nach EG-Richtlinie 2011/65/EU Fabrikat: Lehmann Electronic Typ: Kronos Art. Nr. 203.080.0 oder gleichwertig Fabrikat: …………………………. Typ: ………………………….